##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 40/ZP/17

Zmiana z dnia 16.05.2017 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę kolonoskopu dla projektu pn. „Realizacja zadań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

Uwaga:

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Kolonoskop – 1 szt.

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ wskazać część katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa – Model/typ | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 12,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt obserwacji min. 140 stopni | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości | Podać 2-100 mm – 10 pkt. Poniżej 2-100 mm – 0 pkt. |  |
|  | Min. 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK, podać |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/180 L/P 160/160 | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 1680 mm | TAK, podać |  |
| F | Funkcja regulacji sztywności sondy podczas badania w czterech stopniach | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Obsługa pracy w wąskim paśmie światła, uruchomiana poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła | TAK |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Aparat w pełni kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym typ Evis Exera 190 | TAK |  |
|  | Aparat w pełni kompatybilny z myjnią endoskopową typ ETD posiadaną przez pracownię | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu – mikrochip zawierający informacje o typie, nr seryjnym, o średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego oraz schemat wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Kolonoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego systemem integracji i archiwizacji danych typ Endobase | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej min. 24 miesięcznej gwarancji . | Podać 24 miesiące – 0,00 pkt.; 25 - 35 miesięcy – 10,00 pkt.; 36 miesięcy i powyżej – 20,00 pkt.; |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa, a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | TAK |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancje o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych - dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas naprawy. | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych ( nie mniej niż 8 lat) | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych ( aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia: 2 osoby – 1 godzinne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia, | TAK |  |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |