##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 187/ZP/17

Zmiana z dnia 15.11.2017 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 6 – Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem typ 2 – 1 sztuka

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2. | Typ/model | PODAĆ |  |
| 3. | Rok produkcji 2017r. | TAK |  |
| Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem typ 2 – 1 sztuka |
|  | Wirówka stołowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana obrotów z rpm na G | TAK - 40 PKT. Nie – 0 PKT. |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie typu rotora – ograniczenie liczby obrotów do wartości dopuszczalnej | TAK |  |
|  | Rotor cytologiczny 12-miejscowy, wyjmowany, ze stosownym adapterem (jeśli potrzebny) i ze szczelnie dopasowaną, przykręcaną pokrywą | TAK |  |
|  | Metalowe klipsy na preparaty mikroskopowe i cyto-chambers do rotora cytologicznego – 12 sztuk | TAK |  |
|  | Komory (cyto-chambers) wielorazowego użytku, w kształcie stożka, na próbki o pojemności 0.5 ml – 12 sztuk | TAK |  |
|  | Filtry bibułowe (filter cards), białe, na próbki o objętości 0.5 ml – dwa pudełka po 200 sztuk lub ekwiwalent | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa dla rotora cytologicznego programowalna w zakresie od 500 do 2000 obrotów na minutę, ustawiana co 10 rpm | TAK |  |
|  | Rotor wychylny (swing-out), 4-miejscowy, do maks. 4x200 ml | TAK |  |
|  | 4 nośniki (koszyki) do rotora wychylnego | TAK |  |
|  | 4 wkłady na probówki o poj. 15ml, wysokości 100mm i średnicy 17mm (typu Falcon) – nie mniej niż na 16 probówek | TAK |  |
|  | 4 wkłady na probówki o poj. 8.5-10ml, wysokości 100mm i średnicy 16mm (typu Falcon) – nie mniej niż na 20 probówek | TAK |  |
|  | 4 wkłady na probówki o poj. 2ml, wysokości 38mm i średnicy 11mm – nie mniej niż na 56 probówek | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa dla cyto rotora programowalna w zakresie od 200 do 2000 obrotów na minutę. | TAK |  |
|  | Max. prędkość obrotowa dla rotora wychylnego – 5000 rpm. +/- 5% | TAK |  |
|  | Czas wirowania ustawiany w zakresie 1 sek – 99 min. | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 32 kg | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 350mmx400mmx530mm (wysokość x szerokość x głębokość) ze względu na miejsce przeznaczenia | TAK |  |
| Warunki gwarancji i szkoleń |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji transport i dostawa, świadczone będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały element zostanie wymieniony na nowy. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy – max. 30 dni | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy lub zapłaci karę przewidzianą w umowie. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: 4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 2 godziny każda z osób; Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |