##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 228/ZP/17

Zmiana z dnia 04.04.2018 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,

# WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę systemu haków operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry i wartości wymagane | Parametry i wartości oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia, model | PODAĆ |  | X |
| 2 | Producent: | PODAĆ |  | X |
| 3 | Kraj produkcji: | PODAĆ |  | X |
| 4 | Rok produkcji: 2018 | PODAĆ |  | X |
| A | SYSTEM HAKÓW OPERACYJNYCH – 2 zestawy. W skład zestawu wchodzą: |
|  | kosz do systemu typu Muenster - o wymiarach 540mmx253mmx50 mm - 2 szt. | TAK |  | X |
|  | pręt okrągły karbowany - długość 200 mm - 4 szt. | TAK |  | X |
|  | pręt okrągły karbowany - długość 100 mm przedłużenie – 6 szt. | TAK |  | X |
|  | końcówka pręta okrągłego karbowanego – długość 60 mm – 4 szt. | TAK |  | X |
|  | pręt ośmiokątny karbowany - długość 120 mm – 4 szt. | TAK |  | X |
|  | rama owalna brzuszna typu Muenster - wymiary 238x270 mm składająca się z dwóch części rozkładana - 1 szt. | TAK |  | X |
|  | rama owalna brzuszna typu Muenster - wymiary 408x350 mm składająca się z dwóch części rozkładana – 1 szt. | TAK |  | X |
|  | pręt przedłużający ramę owalną typu Muenster - długość 100mm – 2 komplety | TAK |  | X |
|  | uchwyt mocujący pręty typu Muenster uniwersalny – 5 szt. | TAK |  | X |
|  | uchwyt mocujący pręty okrągłe typu Muenster – 9 szt. | TAK |  | X |
|  | wanna do kontenera - o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium, ergonomiczny uchwyt blokujący się pod kątem 90 stopni, uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera - 2 szt. | TAK |  | X |
|  | hak operacyjny typ Kelly długi, wymiary głębokość 150 mm szerokość 39 mm do ramy typ Muenster – 2 szt. | TAK |  | X |
|  | hak brzuszny typ Mikulicz wymiary głębokość 155 mm szerokość 50 mm do ramy typ Muenster – 2 szt. | TAK |  | X |
|  | hak powłokowy - rozmiar i wymiary: głębokość 62 mm szerokość 67 mm do ramy typ Muenster- 4 szt. | TAK |  | X |
|  | hak operacyjny typ Harrington wymiary głębokość 127 mm szerokość 62 mm do ramy typ Muenster – 2 szt. | TAK |  | X |
|  | hak powłokowy rozmiar i wymiary głębokość 80 mm szerokość 80 mm do ramy typ Muenster - 4 szt. | TAK |  | X |
|  | hak powłokowy wymiary głębokość 50 mm szerokość 90 mm do ramy typ Muenster – 6 szt. | TAK |  | X |
|  | pokrywa kontenera - wykonana z aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274mm – 2 szt. | TAK |  | X |
|  | tabliczki identyfikacyjne do kontenera - 2 szt. | TAK |  | X |
|  | pręt okrągły karbowany długość 150 mm – 2 szt. | TAK |  | X |
|  | hak wątrobowy 125 mmx 40 mm – 2 szt. | TAK |  | X |
| B | WARUNKI GWARANCJI |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru. | TAK/PODAĆ |  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące – 0 pkt. Okres gwarancji: 25-35 miesięcy – 20 pkt. Okres gwarancji: 36 miesięcy i więcej – 40 pkt. |  |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. | TAK |  | X |  |
|  | Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. | TAK |  | X |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  | X |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  | X |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych. | TAK |  | X |  |
|  | W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. | TAK |  | X |  |
|  | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku. | TAK/PODAĆ |  | X |  |
|  | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  | X |  |

| C | SZKOLENIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: 6 osób spośród personelu Zamawiającego po 2 godziny każda osoba Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  | X |  |

| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |