##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 60/ZP/18

Zmiana z dnia 12.07.2018 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatorów – 3 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| DEFIBRYLATOR – 3 sztuki |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Urządzenie z monitorem EKG | TAK |  |
|  | Urządzenie służące do kontroli podstawowych funkcji pacjenta (krzywa EKG i puls i saturacja), | TAK |  |
|  | Funkcja kardiowersji, | TAK |  |
|  | Wymienny akumulator | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające pamięć wewnętrzną z możliwością zapisu | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dla dzieci - zintegrowane | TAK |  |
|  | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji | TAK |  |
| F | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, max 6 kg | 6 kg – 0 pkt poniżej 6 kg – 10 pkt |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - klasa IPX1 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: 210 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności - maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: od 5 do +40ºC | TAK |  |
|  | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
|  | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany, | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie 2-360J | TAK |  |
|  | Dostępne 25 różne poziomy energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 360J: do 7 sekund | TAK |  |
| REJESTRACJA |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5'' o wysokim kontraście | 5”– 0 pkt powyżej 5” – 10 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlenia 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości 50 mm | TAK |  |
|  | Szybkość wydruku: 25 mm/sek. | TAK |  |
| MONITOROWANIE EKG |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na ośmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca 20-300 /min | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
|  | Detekcja ruchu w trybie AED – ma na celu wykrywanie okresów, kiedy na EKG może wpływać istotny artefakt związany z ruchem | TAK |  |
| STYMULACJA PRZEZSKÓRNA |  |
|  | Stymulacja w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji: od 40 do 170 impulsów na minutę. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100% w technologii cyfrowej z eliminacja zakłóceń | TAK |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |
|  | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | TAK |  |
|  | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | TAK |  |
|  | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE |  |
|  | Torba podstawowa - zawiera lewą i prawą kieszeń | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SZKOLEŃ |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru. | PODAĆ 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy i więcej – 20 pkt. |  |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. | TAK |  |
|  | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku. | TAK/PODAĆ |  |
|  | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: Personel lekarski – 10 osób po 1 godzinie Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |