##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 114/ZP/18

Zmiana z dnia 23.10.2018 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 4 – Lodówka laboratoryjna z systemem do monitorowania temperatury – 4 sztuki

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji 2018r. | TAK |  |
| Lodówka laboratoryjna z systemem do monitorowania temperatury – 4 sztuki |
|  | Pojemność netto (użytkowa): nie mniejsza niż 340 litrów | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 620 x 1840 mm | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie mniejsze niż 430 x 420 x 1630 mm | TAK |  |
|  | Dobowe zużycie energii: nie większe niż 1,4 kWh | TAK |  |
|  | Układ chłodzenia chłodziarki: dynamiczny | TAK |  |
|  | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
|  | Zakres temperatur: nie gorszy niż od +3°C do +10°C | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane z polistyrolu | TAK |  |
|  | Rodzaj sterowania: elektroniczne | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C | TAK |  |
|  | Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi | TAK |  |
|  | Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury | TAK |  |
|  | Styk bezpotencjałowy | TAK |  |
|  | Kolor obudowy: biały | TAK |  |
|  | Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury RTR-502L (zamawiający posiada wymieniony system rejestratorów), umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60oC do +155oC Dokładność w zakresie temperatury od -20oC do +80oC : nie gorsza niż 0,3oC Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 200 cm Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż 2 mm Wbudowany wyświetlacz temperatury Uchwyt mocujący na ścianie Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej Zasilacz 230V Świadectwo wzorcowania | TAK |  |
|  | Ilość półek (rusztów) w chłodziarce: nie mniej niż 5 sztuk | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 40kg - podać | 40-50 kg – 0 pkt. 50-60 kg – 5 pkt. Powyżej 60 kg – 10 pkt. |  |
|  | Zamek do drzwi | TAK |  |
|  | Drzwi prawe, przeszklone, przestawne | TAK |  |
|  | Masa: nie większa niż 82 kg netto | TAK |  |
|  | Samoczynne domykanie drzwi, podać | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.; |  |
|  | Interfejs RS 485 | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.; |  |
| Warunki gwarancji i szkoleń |
|  | Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa, a także wszystkie niezbędne do pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny | TAK,PODAĆ |  |
|  | Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych | TAK |  |
|  | Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczony od dnia zgłoszenia naprawy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekażę, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon na który należy zgłaszać awarię, osobę do której należy zgłaszać awarię) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: 4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 1/2 godziny każda z osób; Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |