# EZ.28.84. …… .2019.KJ                                                                                                                                   Łódź, dnia 18.07.2019r.

Numer sprawy: EZ.28.84.2019

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę:

Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej

Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej

dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Etap A i B - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż meble biurowe, kuchenne, medyczne, lady, aparatura medyczna nie wchodzą w zakres postępowania. W przeciwnym wypadku prosimy o dokładne określenie w których pomieszczeniach i jakiego wyposażenia wymaga Zamawiający.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakresem  postępowania nie objęta jest aparatura medyczna, zamawiający informuje ponadto , iż zakresem postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe bezpośrednio związanymi z robotami budowlano-instalacyjnymi.

- Etap A i B - Zwracamy się z prośbą o informację czy jakiekolwiek zabudowy stałe są objęte zakresem postępowania. Jeśli tak to prosimy o ich wskazanie a także pomieszczeń w których mają się znajdować.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakresem postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe bezpośrednio związanymi z robotami budowlano-instalacyjnymi. Zakres postępowania określa załączona dokumentacja projektowa.

- Klinika Chirurgii Onkologicznej - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie dostawy sprzętu medycznego są jedynie panele medyczne w poniższych ilościach : panel classic (1*O2+1*VAC) – 26 kpl., panel nadłóżkowy intensywnej opieki (2*O2+2*VAC+2*Air) – 4 kpl.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w zakresie postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe- m.in. panele elektryczno- gazowe-jako element robót instalacyjnych wbudowanych na stałe, wyposażone min. w (1*O2+1*VAC)- 26 kpl., panel nadłóżkowy intensywnej opieki wyposażony m.in. w (2*O2+2*VAC+2*Air)- 4 kpl.

- PW OPIS TECHNOLOGII_ŁÓDZ KLINIKA ONKOLOGII - Projekt wykonawczy Technologii na stronach 11-24 zawiera zestawienie wyposażenia zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, które z urządzeń wchodzi w zakres postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakresem postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe bezpośrednio związanymi z robotami budowlano-instalacyjnymi. Zakres postępowania określa załączona dokumentacja projektowa.

- Klinika Chirurgii Onkologicznej - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie postępowania jest demontaż 25 kpl. paneli nadłóżkowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- Oddział Chirurgii Onkologicznej - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie dostawy sprzętu medycznego są jedynie panele medyczne w poniższych ilościach: panel przyłóżkowy 1-stanowiskowy – 2 kpl., panel przyłóżkowy 2-stanowiskowy – 2 kpl., panel przyłóżkowy 3-stanowiskowy – 10 kpl.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w zakresie postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe- m.in. panele elektryczno- gazowe-jako element robót instalacyjnych wbudowanych na stałe, ilość paneli została określona w dokumentacji projektowej , która jest załącznikiem do SIWZ.

- PW  Oddział Chirurgii Onkologicznej Technologia – Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, które wyposażenie wymienione w szczegółowym opisie pomieszczeń ( str. 9- 52) wchodzi w zakres postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zakresem postępowania są roboty budowlano-instalacyjne wraz z wszystkimi elementami wbudowanymi na stałe bezpośrednio związanymi z robotami budowlano-instalacyjnymi. Zakres postępowania określa załączona dokumentacja projektowa. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie postępowania pozostają pomieszczenia w osiach 7-16.

- W związku z przystąpieniem Wykonawcy do przedmiotowego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 24.07.2019r. W związku z sezonem urlopowym, zmiana tego terminu pozwoli Wykonawcy na jeszcze bardziej rzetelną i dogłębną analizę dokumentacji oraz pozyskanie najlepszych ofert od podwykonawców co przełoży się ostatecznie na zbudowanie jak najlepszej ceny przez Wykonawcę dla przedmiotowej inwestycji

ODPOWIEDŹ: Termin składania ofert został zmieniony pismem EZ.28.84.1127.2019.KJ z dnia 12.07.2019r.

- Zgodnie z zestawieniem wyposażenia w pomieszczeniach, znajdującym się w projekcie wykonawczym technologii Kliniki Chirurgii Onkologicznej w salach łóżkowych należy zastosować „panel ścienny elektryczno-gazowy jednostanowiskowy z szyną akcesoryjną i półką na kardiomonitor + wieszak na kroplówki”.

W zależności od typu kardiomonitora wymagany jest innego rodzaju uchwyt do jego mocowania. Z dużą pewnością można stwierdzić, że uchwyt dostarczony wraz z panelem nie będzie pasował do zakupionego kardiomonitora. Dodatkowo ze względów ergonomicznych oraz stabilności zamontowania wskazany jest montaż uchwyt kardiomonitora do ściany nad panelem przyłóżkowym a nie do panela.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z dostawy półki pod kardiomonitor wraz z panelem przyłóżkowym a taki uchwyt powinien zostać dostarczony wraz z kardiomonitorem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż z uwagi na specyfikę oddziału nie wymaga w zwykłych salach łóżkowych półek na kardiomonitor zintegrowanych bezpośrednio z panelem ściennym elektryczno-gazowym (dotyczy zarówno Kliniki Chirurgii Onkologicznej jak i Oddziału Chirurgii Onkologicznej).

- Zgodnie z zestawieniem wyposażenia w pomieszczeniach, znajdującym się w projekcie wykonawczym technologii Kliniki Chirurgii Onkologicznej w salach łóżkowych należy zastosować „panel ścienny elektryczno-gazowy jednostanowiskowy z szyną akcesoryjną i półką na kardiomonitor + wieszak na kroplówki”.

Prosimy o rezygnację z konieczności dostarczenia wieszaka do kroplówek wraz z panelem przyłóżkowym ze względu na małą ergonomię takiego rozwiązania. Obecnie stosuje się powszechnie wieszaki do kroplówek montowane do ramy łóżka pacjenta, co pozwala na bezproblemowe przemieszczenia pacjenta wraz z łóżkiem bez konieczności odłączania kroplówki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż z uwagi na specyfikę oddziału wymaga w zwykłych salach łóżkowych paneli elektryczno-gazowych m.in.  z szyną akcesoryjną wraz z wieszakiem na kroplówki. (dotyczy zarówno Kliniki Chirurgii Onkologicznej jak i Oddziału Chirurgii Onkologicznej).

- Z uwagi na skomplikowana wycenę robót prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 23.07.2019

ODPOWIEDŹ: Termin składania ofert został zmieniony pismem EZ.28.84.1127.2019.KJ z dnia 12.07.2019r.

- Prosimy o potwierdzenie informacji zawartej w punkcie 3.7.2 opisu części budowlanej Projektu Wykonawczego dotyczącego przebudowy Oddziału Chirurgii Onkologicznej tj. „ okna – pozostają bez zmiany (z wyjątkiem okien na granicy stref pożarowych – okna EI60)” . Na wizji lokalnej stwierdziliśmy zły stan istniejących okien, dlatego prosimy o potwierdzenie, że na Oddziale (Nowa Onkologia) okna nie podlegają wymianie na nowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ- opis przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wymianę m.in. stolarki okiennej (stolarka okienna zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.