##### Załącznik nr 3 do SIWZ - zmiana

Nr sprawy 162/12

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - pozycja 1-8 ( 1 komplet)

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO  na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi tj.

Poz. 1 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych podwójnych (paneli pionowych naściennych na dwa łóżka) z gniazdami DIN

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	______________________________________________________

Rok produkcji: _______________________________________________________

Poz. 2 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych pojedynczych (paneli) na sali wzmożonej opieki medycznej z gniazdami DIN

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	______________________________________________________

Rok produkcji: _______________________________________________________

Poz. 3 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych  pojedynczych (paneli pionowych naściennych na jedno łóżko) z gniazdami DIN

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	______________________________________________________

Rok produkcji: _______________________________________________________

Poz. 4 Dostawa i montaż strefowego zespołu kontroli gazów medycznych „Skrzynka SZKIW-3”

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	______________________________________________________

Rok produkcji: _______________________________________________________

Poz. 5 Dostawa i montaż rurociągów miedzianych instalacji gazów medycznych – O2, AIR, VAC

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Rok produkcji: _________________________________________________

Poz. 6 Wykonanie punktów poboru gazów medycznych w gabinecie zabiegowym (O,A,V) z gniazdami typu DIN

Poz. 7 Zamontowanie zaworów odcinających w szachcie na poziomie VIIp.

Poz. 8 Wykonanie próby szczelności, oznakowanie rurociągów i uruchomienie instalacji gazów medycznych

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego przedmiotu zamówienia, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Poz. 1 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych podwójnych (paneli pionowych naściennych na dwa łóżka) z gniazdami DIN – 11 sztuk

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie naściennych pionowych paneli nadłóżkowych podwójnych ( na dwa łóżka) z gniazdami DIN wyposażonych w: | Tak |  |
| - | gniazda poboru gazów medycznych – szt. 2 (O2, VAC) | Tak |  |
| - | gniazda elektryczne 230 V – szt. 3 ( 2 obwody ) | Tak |  |
| - | gniazdo ekwipotencjalne | Tak |  |
| - | gniazdo komputerowe | Tak |  |
| - | oświetlenie miejscowe 1 x 18W ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | oświetlenie nocne LED ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | manipulator do załączenia oświetleń – szt. 1 | Tak |  |
| - | otworowanie pod system przyzywowy | Tak |  |
| - | rura boczna do montażu osprzętu medycznego z uchwytami na szynę Modur – szt. 2 | Tak |  |
| - | szyna instrumentalna Modur o długości dostosowanej do długości zestawu nadłóżkowego do mocowania dodatkowego osprzętu | Tak |  |

Poz. 2 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych pojedynczych (paneli) na sali wzmożonej opieki medycznej z gniazdami DIN – 3 sztuki

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie naściennych pionowych paneli nadłóżkowych na sali wzmożonej opieki medycznej z gniazdami DIN wyposażonych w: | Tak |  |
| - | gniazda poboru gazów medycznych – szt. 5 (2 x O2, 1 x AIR, 2 x VAC) | Tak |  |
| - | gniazda elektryczne 230 V – szt. 6 | Tak |  |
| - | gniazdo ekwipotencjalne | Tak |  |
| - | gniazdo komputerowe | Tak |  |
| - | oświetlenie miejscowe 1 x 18W ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | oświetlenie nocne LED ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | rura boczna do montażu osprzętu medycznego z uchwytami na szynę Modur – szt. 2 | Tak |  |
| - | szyna instrumentalna Modur o długości dostosowanej do długości zestawu nadłóżkowego do mocowania dodatkowego osprzętu | Tak |  |
| - | otworowanie pod system przyzywowy | Tak |  |
| - | półka lakierowana z regulacją wysokości wykonana z MDF z szufladą montowaną na szynę MODUR, blat półki z zagłębieniem – szt. 1 | Tak |  |
| - | wieszak pomp infuzyjnych – szt. 1 | Tak |  |
| - | kosz na materiały opatrunkowe – szt. 1 | Tak |  |
| - | teleskopowy wysięgnik kroplówki ze stali kwasoodpornej – szt. 1 | Tak |  |

Poz. 3 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów nadłóżkowych  pojedynczych (paneli pionowych naściennych na jedno łóżko) z gniazdami DIN – 1 sztuka

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie naściennych pionowych paneli nadłóżkowych pojedynczych (na jedno łóżko) z gniazdami DIN wyposażonych w: | Tak |  |
| - | gniazda poboru gazów medycznych – szt. 2 (O2, VAC) | Tak |  |
| - | gniazda elektryczne 230 V – szt. 3 ( 2 obwody ) | Tak |  |
| - | gniazdo ekwipotencjalne | Tak |  |
| - | gniazdo komputerowe | Tak |  |
| - | oświetlenie miejscowe 1 x 18W ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | oświetlenie nocne LED ( załączane manipulatorem) | Tak |  |
| - | manipulator do załączenia oświetleń – szt. 1 | Tak |  |
| - | otworowanie pod system przyzywowy | Tak |  |
| - | rura boczna do montażu osprzętu medycznego z uchwytami na szynę Modur – szt. 2 | Tak |  |
| - | szyna instrumentalna Modur o długości dostosowanej do długości zestawu nadłóżkowego do mocowania dodatkowego osprzętu | Tak |  |

Poz. 4 Dostawa i montaż strefowego zespołu kontroli gazów medycznych „Skrzynka SZKIW-3” – 2 sztuki

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż strefowego zespołu kontroli gazów medycznych „Skrzynka SZKIW-3” – 2 sztuki | Tak |  |

Poz. 5 Dostawa i montaż rurociągów miedzianych instalacji gazów medycznych – O2, AIR, VAC – 420 mb

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż rurociągów miedzianych instalacji gazów medycznych – O2, AIR, VAC – 420 mb: - Ø 8 x 1 – 105,00 mb - Ø 12 x 1 – 205,00 mb - Ø 15 x 1 – 50,00 mb - Ø 22 x 1 – 40,00 mb - Ø 28 x 1,5 – 20,00mb | Tak |  |

Poz. 6 Wykonanie punktów poboru gazów medycznych w gabinecie zabiegowym (O,A,V) z gniazdami typu DIN – po 1 sztuce

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Wykonanie punktów poboru gazów medycznych w gabinecie zabiegowym (O,A,V) z gniazdami typu DIN – po 1 sztuce | Tak |  |

Poz. 7 Zamontowanie zaworów odcinających w szachcie na poziomie VIIp.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Zamontowanie zaworów odcinających w szachcie na poziomie VIIp. | Tak |  |

Poz. 8 Wykonanie próby szczelności, oznakowanie rurociągów i uruchomienie instalacji gazów medycznych

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Wykonanie próby szczelności, oznakowanie rurociagów i uruchomienie instalacji gazów medycznych | Tak |  |